## Slide 1
惠民智导
可信政策智能软件平台
模型理解 · 规则裁决 · 原文举证 · 人工发布
AI + 软件创新
社会救助深度验证
策马奔腾队 · V0.7.0 · RTX 4060 单机本地运行
可信不是口号，而是每个结论都能回到证据。
Notes: 开场：这是一个面向高风险政策服务的可信政策智能软件平台，社会救助是第一个深度验证场景。控制在20秒。数据均来自项目仓库。

## Slide 2
WHY
政策服务不是“搜到答案”这么简单
02
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
群众端
术语难懂
条件繁多
材料不清
不知道当前适用哪一版
经办端
重复问询
信息缺失
口径更新不一致
错误传播成本高
治理端
政策转规则慢
变更影响不可见
新旧版本易混用
模型可能自信编造
核心矛盾：政策持续变化，但导办必须可解释、可追溯、可拒答。
Notes: 问题不是缺一个聊天框，而是缺一条把政策版本、信息缺失、原文证据和人工责任连接起来的可信链路。

## Slide 3
POSITIONING
我们把导办升级为可信政策智能内核
03
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
受约束神经符号架构
让模型进入高价值理解环节，但不让模型越权裁决。
1
模型理解
意图、事实、条款候选
→
2
规则裁决
时态规则 + 三值逻辑
→
3
原文举证
逐字引文 + 来源哈希
→
4
人工发布
影响分析 + 双审门
失败时：拒答 / 降级 / 转人工，不静默放行
Notes: 一句话技术定义：模型负责理解与候选抽取，规则负责确定性裁决，证据负责追溯，人工负责发布。

## Slide 4
PRODUCT
一次咨询如何形成可信导办
04
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
1
表达诉求
自然语言 / 示例家庭
→
2
主动补问
只问最有信息量的问题
→
3
资格预判
符合 / 可能 / 不足 / 人工
→
4
原文举证
逐字引文、版本、来源
→
5
行动建议
材料、机构、下一步
UNKNOWN 是合法答案
用户可以不知道或跳过。缺失值不会被偷偷改写为“不符合”。
系统从不宣布“已批准”
输出是导办建议，不替代行政机关审批；高风险场景转人工。
Notes: 现场演示建议从评审演示中心载入案例A，再切案例B展示信息不足状态。

## Slide 5
ARCHITECTURE
一套内核支撑居民、经办与治理三端
05
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
交互层
居民端 · 经办工作台 · 治理工作台 · 评审演示中心
AI 理解层
意图分类 · 字段抽取 · OCR · Policy2Rule 候选编译
推理与证据层
时态规则 · 三值逻辑 · 主动提问 · BM25/向量接口
可信安全层
独立校验器 · 注入防护 · 冲突检测 · 人工发布门
工程层
FastAPI · SQLite · 审计日志 · CI · 离线降级
同一事实模型
Notes: 强调不是多个互不相干的演示页面：居民端输入的事实模型可直接形成经办摘要，并被治理侧回归集复用。

## Slide 6
AI CORE 01
Policy2Rule：模型产出候选，不拥有发布权
06
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
1
政策原文
官方网页 / PDF
本地快照 + SHA-256
→
2
候选抽取
对象、字段、运算符
阈值、例外、有效期
→
3
五重校验
Schema / 白名单
类型 / 原文子串 / 版本
→
4
影响分析
冻结案例批量回放
状态变化与冲突
→
5
人工双审
批准后才进入正式库
模型无 publish 权限
官方条款
11 条
真实原文 · 项目组构造金标准
逐字锚定率
1.000
候选引文是原文连续子串
条件字段 F1
0.727
复杂条件仍是重点
参数 F1
0.500
如实披露，不掩盖短板
Notes: 来源：data/evaluation/policy_compiler_real_report.json。11条来自官方政策原文，金标准由项目组构造，不称为独立专家评测。

## Slide 7
AI CORE 02
时态规则 + 三值逻辑：防止最危险的“想当然”
07
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
同一问题，不同日期可能有不同答案
旧版生效
版本切换
查询日期
检索先过滤，再召回
先按地区与查询日期筛选有效版本；过期、未生效和跨地区片段进入排除列表，并解释“为什么没采用”。
TRUE
条件满足
FALSE
条件明确不满足
UNKNOWN
关键事实缺失
UNKNOWN 不等于 FALSE
Notes: 消融结果：关闭二值保护，会迫使240个信息不足案例中的204个产生武断结果。来源 data/evaluation/ablation_report.json。

## Slide 8
TRUST
每个结论都能回到逐字政策原文
08
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
导办结论
可能符合
需补充家庭收入
→
规则条件
income_per_capita
<= local_standard
→
逐字引文
原文连续子串
不允许模型改写
→
来源快照
URL / 文件定位
发布日期 / 地区
→
完整性
SHA-256
审计时间 / 复核状态
证据逐字审计
18 / 18
本地快照子串核验
检索 Recall@3
1.000
12 条项目内冻结问题
MRR
0.958
数据性质已明确标注
Notes: 来源：evidence_quote_audit.json 与 retrieval_report.json。检索只有12条项目内问题，必须明确样本量，不能外推真实使用效果。

## Slide 9
AI CORE 03
主动信息增益提问：少问，但不漏问
09
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
传统表单
按固定顺序询问 17 个字段
用户负担高，且很多问题与当前事项无关
主动策略
计算缺失事实对事项状态的区分能力
优先问最能减少不确定性的问题
信息增益
×
风险优先级
家庭人口与共同生活成员？
事项区分度高
当前收入信息是否明确？
直接影响多项规则
是否存在紧急风险？
高风险优先
无法确认？
保留 UNKNOWN，可跳过
240 个合成案例 · 状态一致性 100% · 紧急风险漏检 0
Notes: 来源：active_question_report.json。240例为项目内合成场景，用于证明算法机制，不是用户试点。

## Slide 10
EVIDENCE
可复现实验：效率、安全与工程同时量化
10
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
Chart: 
| 固定完整表单 | 主动信息增益
平均问题数 | 17 | 8.25
平均问题数
提问减少
51.47%
相对 17 字段完整表单
安全回归
100 / 100
项目内高风险集通过
并发 30 · P95
439.8 ms
本机回环 Uvicorn
自动测试
64 项
全量 Pytest 当前通过
Qwen3画像 F1 1.000 · P95 2.592 s
混合检索 P95 430 ms · 12/12真实路由
Notes: 来源：active_question_report.json、high_risk_safety_report.json、http_concurrency_report.json、ai_pipeline_report.json、pytest。画像与检索是项目内构造小样本，不能外推真人效果；并发测试是本机回环，不是生产压测。

## Slide 11
SAFETY
八组消融证明：可信机制不是界面装饰
11
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
三值逻辑
204 / 240
若强制二值化，将产生武断结果
证据门
4320 条
关闭后条件失去可追溯证据
主动提问
+2.75
固定提问平均额外问题
人工发布门
11 项
自动发布候选全部被阻断
100 条高风险回归覆盖
UNKNOWN 保留 25
时间边界 20
越权问题 20
提示注入 20
发布门 15
Notes: 来源：ablation_report.json 与 high_risk_safety_report.json。高风险集是项目内构建，不称为独立红队。

## Slide 12
SYSTEM
从居民咨询到政策治理的完整软件闭环
12
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
01
居民智能导办
诉求解析 · 主动补问
资格预判 · 下一步
02
政策证据检索
地区/日期过滤
逐字引文 · 排除解释
03
材料智能预检
OCR 候选字段
质量提醒 · 人工确认
04
经办工作台
五事项摘要
缺失信息 · 风险标记
05
治理工作台
候选规则 · 版本差异
影响分析 · 双审发布
06
评审演示中心
A–F 六条路径
现场稳定复现
一套事实模型 · 一条证据链 · 一套回归体系
Notes: 现场可快速展示：居民端→证据查询→治理影响分析→可信度中心。

## Slide 13
ENGINEERING
单机可运行、可测试、可审计、可打包
13
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
运行
Python 3.12 + FastAPI
Qwen3 双模型 100% GPU
PowerShell 一键启停
模型不可用显式降级
质量
64 项自动测试
100 条高风险回归
前端路由契约
六条演示路径
供应链
46 项锁定依赖
SBOM 软件物料清单
已知漏洞 0
数据与源码哈希
reproduce_phase12.ps1 → 重跑评测、清单、SBOM 与并发测试
Notes: 强调供应链和复现：依赖锁定、漏洞审计、SBOM、Git基线和自动化CI都不是答辩文字，而是仓库内真实文件。

## Slide 14
HONESTY
我们明确知道：什么已经证明，什么尚未证明
14
惠民智导 · 可信政策智能软件平台
策马奔腾队
已经可验证
✓ 可信软件闭环可运行
✓ 规则与证据逐字追溯
✓ Qwen3双模型GPU冻结评测
✓ 高风险输出被工程护栏阻断
✓ 单机并发与供应链状态可检查
仍需真人完成
○ 真实参与者可用性试点
○ 另一台干净电脑安装验收
○ 3–5 分钟真人演示视频
○ 盖章、签字与竞赛平台提交
○ 最终平台信息与网盘链接
不把合成数据写成真人数据，不把导办写成审批，不把内部评测写成第三方认证。
Notes: 这一页主动说明边界。模型实测已完成；真人试点、第三方干净机验收和团队视频仍必须由真实参与者完成。

## Slide 15
惠民智导
把高风险政策智能做成
可追溯、可拒答、可回归的软件。
技术主张
受约束神经符号架构 / 时态规则 / 三值逻辑 / 原文证据链 / 人工发布门
现在进入系统演示
谢谢
Notes: 结束语：我们希望评委看到的不是一个政策聊天机器人，而是一套能把生成式AI风险约束进工程流程的可信软件方法。随后进入六条固定演示路径。